ПАМЯТКА

по пожарной безопасности для населения

Вырицкого городского поселения

Причиной абсолютного большинства пожаров в населенных пунктах являются: неосторожное обращение с огнем; неосторожность при курении; неисправность или несоблюдение правил эксплуатации электрического, газового оборудования, печного отопления; оставление без присмотра детей. Для предотвращения возникновения пожара, а также ограничения его развития необходимо знать следующее:

1. В домах, квартирах, жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в закрытой таре, при этом, если их количество более 3 л, они должны храниться в таре из небьющихся и негорючих материалов.

2. В подвалах, на чердаках, на балконах и лоджиях многоквартирных жилых домов не допускается хранение ЛВЖ, ГЖ, баллонов с газом и других взрывопожароопасных веществ и материалов.

3. Не допускать захламления старыми вещами, мебелью и другими сгораемыми материалами лестничные клетки и пространство под лестничным маршем первого этажа.

4. Не курите на балконах, в постели. Не выбрасывайте окурки с балкона и из окон на улицу, т.к. их может занести в открытое окно или на балкон другой квартиры, где произойдет загорание.

5. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные и газовые приборы, топящиеся печи, а также не допускайте к ним детей.

6. Не допускайте сушки белья и др. сгораемых материалов над газовой плитой, электронагревательными приборами и вблизи отопительных печей и дымоходов.

7. Не пользуйтесь неисправными электроприборами, отопительными печами, газовым оборудованием.

8. В домах с печным отоплением необходимо следить за состоянием теплоизоляции в местах примыкания нагревательных поверхностей к сгораемым конструкциям дома. Перед топкой должен быть предтопочный лист размером 50 х 70 см из негорючего материала. Не эксплуатировать печи с открытыми дверцами. Дымовые трубы необходимо 1 раз в три месяца очищать от сажи.

9. Золу и шлак необходимо складировать в определенном месте вдали от построек. Уголь и дрова должны также храниться в специально отведенных для этого местах, удаленных от зданий и сооружений на участке.

10. Для розжига печи не применять легковоспламеняющиеся жидкости.

11. При перегрузке электропроводки или неплотном соединении проводов между собой и с электророзетками и выключателями происходит сильный нагрев проводов и мест соединений, что может вызвать воспламенение горючих материалов или конструкций зданий.

12. Электропроводка должна иметь надежную изоляцию по всей длине и в местах соединения во избежание короткого замыкания.

13. Для защиты электросетей использовать только стандартные плавкие вставки или автоматические предохранители, рассчитанные на допустимые нагрузки. Применение самодельных предохранителей «жучков» или предохранителей повышенного номинала сеть не защитит и может привести к пожару.

14. Электрические светильники с лампами накаливания в кладовых и надворных постройках должны иметь защитные стеклянные колпаки или рассеиватели, защищающие от выпадения раскаленных спиралей ламп на горючие материалы..

15. Не пользуйтесь самодельными электронагревательными и газовыми приборами.

16. При пользовании только верхними горелками газовой плиты, во избежание скопления газа в духовом шкафу и возможности взрыва, кран горелки духового шкафа должен быть закрыт.

17. Для обнаружения утечки газа из трубопровода или баллона не использовать открытый огонь (использовать мыльный раствор).

18. Не жгите на своем участке горючий мусор, старую мебель, опавшие листья и т.п. Если вывезти ненужные вещи, листья, ветки невозможно, то сжигайте их в безветренную погоду на специально подготовленном месте на безопасном расстоянии от зданий и строений. Место должно быть очищено от травы, обеспечено огнетушителем, поливочным шлангом или емкостью с водой и ведром.

19. Противопожарные разрывы между зданиями, сооружениями не использовать для складирования дров, сена, лесопиломатериалов, других сгораемых предметов, а также для стоянки авто-, мото- и сельхозтехники и емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

20. При обнаружении запаха газа в помещении:

- закройте кран подачи газа на трубе;

- откройте окна и двери;

- вызовите газовую службу по телефону  04;

- не пользуйтесь электровыключателями, электророзетками, тумблерами и др. приборами (возможен взрыв газа от искрения в контактах);

- не пользоваться открытым огнем, не курить.

21. При возникновении пожара:

- сообщить о пожаре по телефону 01 или 49-401, по мобильным телефонам МТС и Билайн – 112, Мегафон – 112 или 911 следующие сведения:  - что горит;

- адрес пожара;

- свою фамилию и номер телефона;

- оповестить население всеми имеющимися средствами (ударами по рельсу, колокольным звоном, криками «ПОЖАР»;

- принять меры по эвакуации находящихся в здании людей;

- отключить вводный автомат электросети дома (квартиры) и подачу газа (закрыть кран или вентиль баллона);

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами тушения (огнетушители, ведра с водой, лопаты с песком, поливочные шланги и др.).

Если пожар в начальной стадии ликвидировать не удалось – немедленно покиньте горящий дом, прихватив документы и ценные вещи, при этом двери и окна в горящем помещении плотно закрыть для снижения интенсивности горения.